## Slide 1
Robô explorador
Objetivo geral:
Apresentar aos estudantes uma ideia para a criação de robôs, unindo conceitos como lógica para movimentação de motores e leitura de sensores, que permitam integrar características de exploração e telemetria.
Objetivos específicos:
Implementar sinais modulados por largura de pulso (PWM) para o controle de motores.
Incorporar ao robô sensores para a exploração e controle (câmera, sensor de proximidade, sensor de temperatura e sensor de humidade).
Criar um aplicativo de celular para o controle e o monitoramento do robô.
Comunicar via Bluetooth o robô com o aplicativo de celular.

## Slide 2
Itens da BNCC contemplados
EF06CO03: Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.
EF09CO03: Usar autômatos para descrever comportamentos de forma abstrata automatizando-os através de uma linguagem de programação baseada em eventos.

## Slide 3
Itens da BNCC contemplados
EM13CO07: Compreender as diferentes tecnologias, bem como equipamentos, protocolos e serviços envolvidos no funcionamento de redes de computadores, identificando suas possibilidades de escala e confiabilidade.
EM13CO16: Desenvolver projetos com robótica, utilizando artefatos físicos ou simuladores.

## Slide 4
Matriz de LEDs 5 x 5
Periférico para comunicação UART/I2C (canal 0)
Buzzer
Recursos de hardware utilizados da BitDogLab
Periférico para comunicação I2C (canal 1)
Conector IDC box de 14 pinos para expansão de hardware

## Slide 5
Recursos Off-board
Alguns componentes tomado das informações do desenvolvimento BitMóvel
Chassi robô móvel e conexões
Driver para motor
(ponte H TB6612FNG)
Motor DC com roda (x2)
Módulo bluetooth HC-05
Celular
Placa de expansão I2C
Servo motores e suporte
Aerofólio
Sensor HC-SR04
(proximidade)
Sensor AHT10
(T e UR)

## Slide 6
Câmera ESP32 Cam e placa de circuito impresso
PCI que possibilita o carregamento de programas na ESP32-CAM
Diagrama de conexões entre Câmera ESP32 Cam e conversor USB / TTL FT232RL

## Slide 7
Implementação placa de expansão I2C
Conector de expansão I2C
Sensor de temperatura e umidade AHT10
Regulador de tensão 3.3 V
Driver para servo motores PCA9685
Conector para alimentação com bateria externa XT30
Regulador de tensão 5.0 V

## Slide 8
Diagrama de blocos de hardware
Usuário
Robô explorador
Módulo HC-05
Câmera ESP32 Cam
BitDogLab
Bluetooth
Wifi
ponte H TB6612FNG
UART
IDC
Motores DC
Sensor HC-SR04 (proximidade)
IDC
Placa de expansão
I2C
Driver PCA9685
PWM
Servo motores
Sensor AHT10
(T e UR)

## Slide 9
Fluxograma de software na BitDogLab
Parar robô

## Slide 10
Software na ESP32-CAM

## Slide 11
Fluxograma de aplicativo de celular

## Slide 12
Resultados
+
Robô explorador
Aplicativo de celular feito no App Inventor

## Slide 13
Resultados

## Slide 14
Resultados
Positivos:
Permite abordar diversos temas em sala de aula, como microcontroladores, aplicativos, comunicação, entre outros.
Visual atrativo do robô/carrinho facilita o engajamento e curiosidade dos alunos.
Exercício prático de tecnologias: programação (blocos e código), design de aplicativos e integração de sistemas.
Interação entre componentes, como ESP32, Raspberry Pi Pico e aplicativos, com tratamento de concorrências.

## Slide 15
Resultados
Negativos:
Curta duração da bateria, limitando a autonomia do robô. Necessidade de integração com sistema de monitoramento de carga por segurança.
Desafios:
Desenvolver atividades acessíveis e claras para alunos e professores, garantindo robustez e facilidade de uso em sala de aula.
Manuseio inicial do robô pode ser complexo, mesmo com manuais simplificados.

## Slide 17
Integração do conhecimento através da prática
1. Física aplicada (princípios de acústica e ondas):
Sensor Ultrassônico HC-SR04.
Propagação de ondas sonoras.
Princípios de reflexão e tempo de Propagação.
Cálculo de distância por eco.

## Slide 18
2. Eletrônica e sistemas embarcados (conceitos):
Modulação por largura de pulso (PWM).
Controle de motores DC.
Comunicação I2C.
Drivers de potência (TB6612FNG).
Integração do conhecimento através da prática

## Slide 19
3. Programação e computação (desenvolvimento de sistemas):
Programação de microcontroladores.
Arquitetura de sistemas embarcados.
Comunicação Serial e Bluetooth.
Micropython.
Integração do conhecimento através da prática

## Slide 20
4. Telemetria e instrumentação (tecnologias integradas):
Sensores de temperatura AHT10.
Módulos de comunicação.
Interfaces de controle.
Processamento de sinais.
Integração do conhecimento através da prática

## Slide 21
Conclusões:
Foi proposta e implementada a ideia do robô explorador BitMóvel, controlado via aplicativo de celular por Bluetooth.
A integração com o MIT App Inventor simplificou o desenvolvimento do robô e do aplicativo.
Foi implementada uma câmera ESP32-CAM, ampliando as capacidades de exploração do robô.

## Slide 22
Conclusões:
Foi adicionado o sensor AHT10, que introduziu funcionalidades de telemetria com leitura de temperatura e umidade.
Foi implementado um sensor de proximidade HC-SR04, melhorando a integridade e usabilidade do robô, evitando colisões com obstáculos.
O objetivo de controlar o robô por meio de um aplicativo foi alcançado satisfatoriamente, com grande potencial para adicionar funcionalidades.

## Slide 23: Robô explorador
Autores
Carlos J. Muñoz Quiroga, RA: 204200 Patric Moreto, RA: 223083
Campinas - 2024
OBRIGADO!
Projeto_Disciplina_IE323